http://www.vscht.cz

FLAIR-FLOW 4 je program, podporovaný Evropskou komisí v rámci „5th Framework Programme under the Quality of Life and Management of Living Resources, Key Action 1“. Cílem vytvořené informační sítě, zahrnující 24 evropských států, je rozšiřovat výsledky potravinářského výzkumu jak mezi konzumenty, tak i odborníky v oblasti zdravotnictví a průmyslu.

http://flair-flow.com

FFE 638/03/SME86

Elektromagnetický ohřev potravy
(Electromagnetic Heating of Foods)

K tepelnému ošetření některých potravin, např. zeleninových jídel, cereálií, semen a bylin byly použity elektromagnetické techniky. Výsledkem bylo jak zlepšení jakosti, tak prodloužení doby trvanlivosti. Tyto metody mohou být založeny na mikrovlnném ohřevu (MW) nebo na radiofrekvenčním ohřevu (RF) a aplikují se po sklizni nebo před zamražením / uskladněním.

MW se využívá například při inaktivaci alfa-amyláz v pšenici, při přípravě předvařené rýže, sušení fazolí, při pasterizaci bylin. RF byl využit pro inaktivaci trypsinových inhibitorů v sojových bobech a při pasterizaci hořčičných semen.

Zde je přehled hlavních výsledků, získaných v průběhu řešení tříletého projektu:

Je možné částečně inaktivovat alfa-amylázy v pšenici, aniž by došlo k poškození lepku. V tomto případě záleží na původním obsahu vody. Nejlepších výsledků bylo dosaženo přerušovaným ohřevem a chlazením (tepelné šoky);

Technikou MW byla připravena „par-boiled“ rýže. Jakost takto připravené rýže byla lepší, spotřeba energie menší a doba úpravy kratší;

Kombinovaná metoda MW a konvenčního ohřevu byla použita při klíčení hrachu – u žlutého hrachu byla zvýšena nutriční hodnota oproti tradičnímu způsobu zpracování;

MW tepelné šoky snižují počet mikroorganizmů, přítomných v bylinách, na 10-3 CFU/g a objemové botnání snižují jen nepatrně;

RF ohřev sojových bobů snižuje aktivitu trypsinových inhibitorů o 16-23%;

RF ošetření hořčičných semen snižuje počet mikroorganizmů na méně než 10-4 CFU/g;

Byly vyvinuty nové metody měření dielektrických vlastností potravin;

Byl zařízen zkušební provoz na RF inaktivaci myrozinázové aktivity hořčičných semen (40 kW generátor, výstupní frekvence 27.12 MHz)  s kapacitou 250 kg/h.

Projekt:	IC 1597 1001

Koordinátor projektu:	Mr. Steven James

University of Bristol

Food Refrigeration and Process Engineering Research Centre

Churchill Building, Langford

North Somerset, BS40 5DU Bristol, UK

Tel: +44 (0)117 9289269; Fax: +44 (0)117 9289314

E-mail: steven.james@bristol.ac.uk

Stránku připravil Finn. Holm, Food Group Denmark,srpen 2003