Závěrečná zpráva projektu č. 764

Posílení hardwarové infrastruktury pro výuku studijních programů strukturovaného studia

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Řešitel: 							doc.Ing. Stanislav Böhm, CSc.

Úvod:

Tato závěrečná zpráva shrnuje výsledky projektu „Posílení hardwarové infrastruktury pro výuku studijních programů strukturovaného studia“ řešené v rámci projektu na podporu rozvoje  struktury a podprogramu rozvoje informačních a komunikačních technologií.

Výsledky projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit zabezpečení a dostupnost aplikací s plným využitím centrálního managementu. Základním prostředkem bylo rozdělení běhu jednotlivých částí aplikací mezi Frontend – Backend servery tak, aby odpovídaly 3-vrstvé architektuře. Dále byl v některých případech na úrovni Backend serveru použit Failover cluster a na úrovni Frontend serverů rozkládaní zátěže mezi více serverů. Celý systém je monitorován pomocí Microsoft Operations Manageru. Dále se zvětšila kapacita diskového prostoru centrálního diskového pole připojeného do SAN. Nový prostor je využíván hlavně jako úložiště osobních dat uživatelů a jako úložiště pro aplikace centrálního managementu.

Řešení bylo rozděleno do několika částí:

Jako první fáze bylo realizováno rozšíření diskové kapacity stávajícího úložiště dat a instalace serverů, které nově přidanou kapacitu využívají a obsluhují především přístupy uživatelů k jejich osobním datům. Tyto servery byly začleněny do stávající MS Windows domény tak, aby se co nejvíce využívala její infrastruktura, ale zároveň byl umožněn, z pohledu uživatelů, transparentní přechod ze stávající platformy Linux, čímž vznikl Universal storage system. Pro tento účel byl doprogramován modul do stávajícího systému správy uživatelských účtů, který automaticky vytváří složky uživatelů a nastavuje přístupová oprávnění v rámci jejich struktury. V závěru projektu byly dokoupeny licence pro zálohování těchto dat na vzdálenou lokalitu. Tyto licence byly zakoupeny z prostředků školy.

V druhé fázi byly na Blade servery postupně instalovány aplikace MS Exchange, databáze Student, Proxy servery a Syslog server. Při nasazení jednotlivých produktů bylo dbáno především na bezpečnost jednotlivých částí a na jednoduchost používání pro uživatele. Po úspěšném nasazení zmíněných aplikací byl zároveň nainstalován centrální zálohovací systém a systém pro dohled nad servery. Výpočetní centrum plánuje další rozvoj Syslog serveru vytvořením vlastní aplikace pro jednodušší analýzu logů tak, aby mohl být tento systém využíván jako centrální monitorovací systém pro operační systémy Linux a síťové prvky.

Poslední fází projektu byl testovací provoz jednotlivých aplikací. V průběhu testovacího provozu byly postupně odstraňovány nalezené chyby. Testovací provoz byl ukončen v první polovině srpna.

Cíle projektu byly splněny a k počátku semestru bylo celé prostředí prohlášeno za produkční a je naplno využíváno všemi studenty VŠCHT.

Splnění uvedených programů bylo umožněno efektivní prací kolektivu řešitelů, který pracoval ve složení: doc. Ing. Stanislav Böhm, CSc., Věra Čadová, Michal Kasík, Jan Slavík, Rastislav Maniak, Antonín Mareš.

Popis technického řešení:

Rozdělení aplikací na uzly Blade serveru:

| Server číslo | Operační systém | Hlavní aplikace | Diskový prostor | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MS Windows Server 2003 | MS Exchange | 0 | 1/2 serverů v loadbalance režimu |
| 2. | MS Windows Server 2003 | MS Exchange | 0 | 2/2 serverů v loadbalance režimu |
| 3. | MS Windows Server 2003 | Symantec WebSecurity / SMTP GW | 10GB logy | 1/3 serverů v loadbalance režimu |
| 4. | MS Windows Server 2003 | Symantec WebSecurity / SMTP GW | 10GB logy | 2/3 serverů v loadbalabce režimu |
| 5. | MS Windows Server 2003 | Symantec WebSecurity / SMTP GW | 10GB logy | 3/3 serverů v loadbalabce režimu |
| 6. | MS Windows Server 2003 | Storage server pro uživatelská data | 1,8 TB | BackEnd server pro ukládání uživatelských dat |
| 7. | MS Windows Server 2003 | IIS server / Webdav server | 0 | Frontend pro ukládání a publikování dat uživatelů |
| 8. | Linux RedHat Ent. | Student | 50GB | Backend aplikace Student |
| 9. | Linux RedHat Ent. | Student | 0 | Frontend aplikace Student |
| 10. | MS Windows Server 2003 | Syslog Server | 0 | Data se ukládají v MS SQL Server databázi na jiném stroji |

Rozšíření diskového pole Dell-EMC cx500:

Byly zakoupeny rozšiřující moduly pro stávající centrální diskové úložiště. Pro zajištění vysoké dostupnosti a spolehlivosti ukládání dat bylo zvoleno následující řešení:

Pro primární přístup uživatelů je instalován diskový box s FC disky, které jsou rychlejší a mají vyšší spolehlivost. Druhý instalovaný box  obsahuje ATA disky, jejichž parametry jsou horší, ale poskytují vyšší kapacitu. Jsou určeny pro dočasné uložení méně důležitých dat a hlavě pro použití k zálohování. Jako primární zálohovací technologie, která je velice výhodná v případě výpadku boxu s FC disky, kdy jsou záložní data dostupná téměř okamžitě a minimalizuje se tím doba výpadku, je použito klonování mezi částmi diskového pole. Pro vytváření klonů na ATA disky je použita technologie EMC SnapView, kterou má VŠCHT zakoupenou z vlastních prostředků. Všechna data jsou ještě zálohována mimo SAN, aby i v případě výpadku celé lokality je bylo možno bezpečně obnovit.

Specifikace Blade serveru :

2x Gigabitethernet (GE) přepínač PowerConnect 5316M

2x Pass-Through Fibre Channel (FC) adaptér

2x Hot Plug zdroj

2x Hot Plug ventilátor

10x Server

Připojení do stávající infrastruktury:

Síťová konektivita je zajištěna připojením 2x1GE  z každého přepínače v Blade serveru do stávajícího centrálního prvku Cisco 6500, viz obrázek č.1. V rámci tohoto 2Gbit/s kanálu jsou konfigurovány 802.1q VLANy pro jednotlivé servery. Přepínače jsou stejným způsobem propojeny i navzájem. Jelikož každý server v rámci Blade Chassis má dvě síťová rozhraní, připojené vždy po jednom do každého přepínače, je zaručena plná redundance síťového připojení.

Schéma zapojení sítě:

Obrázek č. 1

Každý ze serverů obsahuje 2x adaptér Qlogic pro připojení k FC. Na úrovni operačního systému jsou instalovány ovladače, které dovolují využívat oba adaptéry současně a jen v případě problémů se přepínají podle toho, která cesta k cílovému zařízení je dostupná. Díky tomuto systému se v ideálním případě dosahuje až dvojnásobných rychlostí připojení a je zaručena vysoká dostupnost. Blade server má jen průchozí adaptéry k připojení FC. Takové řešení bylo zvoleno proto, aby se naplno využily výkonové možnosti stávající infrastruktury SAN s přepínači Brocade.

Schéma zapojení FC:

Tento obrázek je jen názorným schématem, konkrétní zapojení je velice podobné.

Konkrétní a kontrolovatelné výstupy projektu:

- v průběhu září roku 2005 spuštěn celý provoz

- v červenci zakoupeno zařízení od firmy Dell, následně provedena instalace

Čerpání finančních prostředků:

Rozšíření storage Dell EMC 					1 837 110, - Kč

PowerEdge 1855MC Blade Server				1 275 681, - Kč

Optické patch kabely						        6 500,- Kč

Mzdové prostředky + odvody				      94 500,- Kč

Celkem:							3 213 791, - Kč

Přehled čerpání finanční dotace  (v tis. Kč) – souhrnná tabulka

(Určeno pro projekty, které vyžadovaly formulář č.10)

| Kapitálové finanční prostředky |  | Celkové náklady na řešení projektu | Z toho dotace ze st. rozpočtu (ukazatel I) |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem | 3113 | 3113 |
| Z toho | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) |  |  |
|  | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 3113 | 3113 |
| Běžné finanční prostředky |  | Celkové náklady na řešení projektu | Z toho dotace ze st. rozpočtu (ukazatel I) |
| Celkem | 101 | 101 |
| Z toho | Mzdy |  |  |
|  | Pohyblivé složky mzdy | 70 | 70 |
|  | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr |  |  |
|  | Odvody na sociální a zdravotní pojištění | 24,5 | 24,5 |
|  | Drobný majetek |  |  |
|  | Materiální náklady |  |  |
|  | Služby a náklady nevýrobní povahy | 6,5 | 6,5 |
|  | Cestovní náhrady |  |  |
|  | Stipendia |  |  |
| Celkem (běžné a kapitálové) finanční prostředky ze státního rozpočtu (ukazatel I) na řešení projektu | 3214 |

V Praze dne 22.12.2005						.....................................

řešitel