VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

ÚSTAV CHEMIE A ANALÝZY POTRAVIN

# Technická 5, 166 28 Praha 6

tel./fax.: + 420 220 443 185; jana.hajslova@vscht.cz

Laboratoř analýzy biologicky aktivních látek

Stanovení metabolomického profilu technikou DART–TOFMS pro odlišení rostlin pěstovaných za různých podmínek

Stanovení metabolomického profilu technikou DART–TOFMS pro odlišení rostlin pěstovaných za různých podmínek

Zadání

- S použitím DART iontového zdroje s autosamplerem a vysokorozlišovacího hmotnostního spektrometru s analyzátorem doby letu iontů získejte hmotnostní spektra nízkomolekulárních látek (Mr < 500) extrahovaných z listů rostlin pěstovaných při sníženém a normálním přístupu světla.

- Získané hmotnostní spektra obou vzorků porovnejte a určete ionty, jejichž relativní intenzity se významně liší a jsou tak vhodné pro vzájemné odlišení obou vzorků.

- S pomocí softwaru určete pravděpodobné elementární složení vybraných iontů včetně chyby měření přesné hodnoty m/z.

Materiál a laboratorní sklo:

- Vzorkovací tyčinky Dip–it® (IonSense)

- Vzorkovací jamky Deepwell Microplates (Life systéme Design)

- Skleněné pasteurovy pipety (Poulen & Graf)

- 15 ml plastové kyvety (Schoeller Instruments)

Rozpouštědla a chemikálie:

- Acetonitril (HPLC-grade, Merck)

- Methanol (HPLC-grade, Merck)

- polyethylen glykol, průměrná Mr 600 (Sigma-Aldrich)

Přístroje a zařízení:

- DART iontový zdroj DP-100 (IonSense)

- Hmotnostní spektrometr AccuTOF LP (Jeol)

- Autosampler AutoDART HTC PAL (Leap Technologies)

- Centrifuga Rotina 35R (Hettich)

- Homogenizér WARING blender (Waring)

- Váhy AND, model GR – 202EC (A&D Instruments LTD)

- Automatická pipeta FinnPipette 2 – 10 ml (Thermo Scientific)

Vzorky: listy rostlin pěstovaných při sníženém a normálním přístupu světla

Princip:

DART (Direct Analysis in Real Time) je nový typ iontového zdroje pro hmotnostní spektrometrii pracující za atmosférického tlaku. Hlavní výhodou DART zdroje je možnost získat informaci (hmotnostní spektrum) analyzovaného vzorku v reálném čase. Vlastní analýza, která se provádí pouhým umístěním vzorku (pevný, kapalný či plynný) do prostoru mezi iontový zdroj a vstup do hmotnostního spektrometru, trvá pouze několik sekund. Do iontového zdroje je vháněno hélium, které je dále vedeno do výbojové komory s jehlovou elektrodou. Na elektrodu je vloženo napětí o velikosti několika tisíc voltů (3000–4000 V), v jehož důsledku dochází k výboji a tvorbě plasmy (směs kladně a záporně nabitých iontů plynu a nenabitých metastabilních atomů plynu). Nabité částice jsou z proudu plynu odstraněny a v další části zdroje je zahříván (obvykle na 250 až 350°C), kontrola teploty plynu usnadňuje zplynění/desorpci látek ze vzorkovaných matric.

Přístup a intenzita světelného záření během vegetace rostlin představuje významný faktor ovlivňující jejich metabolismus a tudíž i chemické složení částí jejich těl. DART iontový zdroj lze vzhledem k jeho ionizační universalitě použít k rychlému získání hmotnostních spekter (hmotnostního profilu) souboru nízkomolekulárních látek (tzv. metabolomu). Na základě tohoto profilu, který odráží fyziologický stav rostliny, je možné odlišit rostliny pěstované za odlišných podmínek.

Pracovní postup:

Příprava vzorku a roztoku polyethylen glykolu:

Rostlinné listy jsou homogenizovány, 1 g vzorku se naváží do 50 ml plastové kyvety. Ke vzorku se přidá 7 ml acetonitrilu a směs se třepe ručně po dobu 2 minut. Vzorek se následně odstředí při 10000 rpm po dobu 5 minut. Před DART–TOFMS analýzou se přibližně 0,7 ml supernatantu převede do vzorkovací jamky. Roztok polyethylen glykolu (~200 μg/ml), používaný při DART–TOFMS analýze pro účel vnitřní kalibrace při měření přesné hmoty, se připraví následovně: do 10 ml odměrné baňky se pomocí pasteurovy pipety naváží přibližně 2 mg polyethylen glykolu a baňka se doplní po rysku methanolem.

DART–TOFMS:

Při měření se používá automatický přenos vzorku s využitím autosampleru, doba desorpce vzorku před iontovým zdrojem je 10 s. Optimální nastavení parametrů DART–TOFMS systému uvádí Tabulka 1.

Tabulka 1. Nastavení parametrů DART–TOFMS systému pro analýzu nízkomolekulárních látek extrahovaných z listů rostlin.

| Parametr | Nastavení |
| --- | --- |
| Mód ionizace | negativní |
| Průtok hélia | 4,0 l/min |
| Teplota plynu | 300°C |
| Napětí na výbojové jehle | +3000 V |
| Elektroda 1 | –150 V |
| Elektroda 2 | –350 V |
| Napětí na kóně | –20 V |
| Napětí na iontové optice | –900 V |
| Napětí na MCP detektoru | +2500 V |
| Rychlost akvizice spekter | 5 spekter/s |

Každý vzorek se analyzuje ve třech opakováních, na konci každé analýzy je před iontový zdroj na vzorkovací tyčince ručně umístěn roztok polyethylen glykolu.

Zpracování dat:

Pro zpracování dat, tj. kvalitativní zhodnocení hmotnostních spekter olejů a určení elementárního složení se používá softwaru Mass Center v 1.3. Před dalším zpracováním je nutné provést korekci pozadí, tj. odstranit ze spektra vzorku veškeré ionty vznikající v důsledku kontaminace zdroje nebo ionizace komponent atmosféry a provést vnitřní kalibraci s použitím hmotnostního spektra polyethylen glykolu.

Obrázek 1. Příklad DART–TOFMS hmotnostních spekter extraktů listů rostliny pěstované při nízké a normální intenzitě osvětlení