## Slide 1: Odpady a odpadové hospodářství I
Ing. Milan Březina, CSc. (budova A 1.p. 177b, tel. 4147, Milan.Brezina@vscht.cz) Ústav chemie ochrany prostředí
Základy ochrany životního prostředí

## Slide 2: Odpady - ???
"Nejlepší odpad je ten, který nevznikne..., Odpad je vlastně surovina na nepravém místě, v nepravém čase a v nepravém složení...".
...a jiná další uvádějící slova...
různé pojmy v mediích, komentáře ke způsobům nakládání, idea „Zero Waste“ a jiné

## Slide 3: Odpady - ???
Vznikají odjakživa
„nakládání s odpady“ existovalo i za starověku
od dob průmyslové revoluce je vznik odpadů a nakládání s nimi jevem významným
poměrně nedávno se používaly termíny odpadní oleje, odpadní ocel, odpadní plasty,.., druhotné suroviny, sběrné suroviny...

## Slide 4: Odpady - historie
po vzniku 1. republiky obce věnují pozornost evidenci, nákladům i technickému zabezpečení
Brno 1911 – spalovna
Praha 1934 – spalovna a využití energie a škváry
na skládkách odpad převážně inertní
využití odpadů v okolních obcích – krmení, kompostování

## Slide 5: Odpady - historie
období 1939 až 1989 – existovala u nás řada předpisů zejména upravujících využívání druhotných surovin
1972 v Praze založena ISWA
1975 – první směrnice EHS
1991 – první zákon o odpadech u nás
1997 – druhý zákon o odpadech
2001 – stávající platný zákon

## Slide 6: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje
a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání,
b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a
c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství

## Slide 7: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
nevztahuje se na:
odpadní vody
drahé kovy
radioaktivní látky
mrtvá zvířata
exkrementy
nezachycené plynné emise
trhaviny, atd. – a odpady z nich

## Slide 8: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Pojem odpad
(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama.

## Slide 9: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Movitá věc vzniklá při výrobě mimo prvotní účel nemusí být odpadem, ale vedlejším produktem:
je-li to nedílná součást výroby
je zajištěno další využití
je možné jiné využití, v souladu se zvláštními předpisy, nemá nepříznivé účinky na ŽP...

## Slide 10: Zákon o odpadech, další základní pojmy (volně a zkráceně)
a) nebezpečný odpad - vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze k zákonu,
b) komunální odpad - odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, kromě odpadů právnických osob nebo fyzických podnikajících osob
c) odpad podobný komunálnímu odpadu – obdobné, ale od podnikatelů
d) odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s
odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností,
e) nakládání s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava,
využití a odstranění odpadů,
f) zařízení - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby,
g) shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování v místě jejich vzniku před dalším nakládáním,
h) skladování odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po stanovenou dobu

## Slide 11: Zákon o odpadech, další základní pojmy (volně a zkráceně)
o) úprava odpadů - změna chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností, usnadnění dopravy, využití, odstraňování, snížení jejich objemu, snížení jejich nebezpečných vlastností,
p) opětovné použití - postupy, kterými jsou výrobky (části) znovu použity ke původnímu účelu,
q) využití odpadů - odpad slouží užitečnému účelu, nahradí jiné materiály
s) materiálové využití - způsob využití - recyklace a další způsoby využití, nikoli získání energie,
t) recyklace - jakýkoliv způsob, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály apod.,
u) odstranění odpadů - činnost, která není využitím odpadů, i když energie nebo jiné látky při tom jsou získány (uvádí se příklady v příloze),
x) původce odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž
činnosti vznikají odpady, nebo provádějí úpravu odpadů apod., a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu,
y) oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto
zákona nebo podle zvláštních předpisů,

## Slide 12: Zákon o odpadech, zařazování odpadů (volně a zkráceně)
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni .. odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí vydá prováděcím právním předpisem.
(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li
a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů ..,
nebo
b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad
nebezpečným, uvedeném v příloze zákona.., nebo
c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů.
(2) Má-li odpad nebezpečnou vlastnost (dle přílohy k zákonu), původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, musí odpad zařadit jako nebezpečný a tak s ním nakládat.
(3) Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný, není povinnost s nimi podle toho nakládat, i když splňuje podmínky dle 1 a 2
U odpadů podle 1 b) a c) mohou být vyloučeny nebezpečné vlastnosti osobou oprávněnou

## Slide 13: Zákon o odpadech, zařazování odpadů (volně a zkráceně)
Osoba je pověřená k hodnocení ministerstvy (MŽP a MZdr), na dobu určitou, musí mj. splňovat odbornou způsobilost, atd..
Pověření je kompatibilní v zemích EU
Může být odejmuto
....
Nebezpečné vlastnosti dle přílohy zákona – písm. H (hazard) a číslo. Např.:
H1 Výbušnost, H2 Oxidační schopnost, H3-B Hořlavost, H4 Dráždivost, H6 Toxicita, H7 Karcinogenita, H8 Žíravost, H9 Infekčnost, H11 Mutagenita, ... blíže v příloze č. 2 zákona
Druhy odpadů dle přílohy zákona – písm. Q (quality) a číslo. Např.:
Q1 Zůstatky z výrob a spotřeby, Q3 Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby, Q6 Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory apod.), Q7 Látky, které ztratily požadované vlastnosti.., Q12 Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.), .. Q16 Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin

## Slide 14: Hierarchie způsobů nakládání s odpady
a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
e) odstranění odpadů.

## Slide 15: POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VŠEOBECNÉ POVINNOSTI
povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat množství, nebezpečné vlastnosti; odpady musí být využity....
povinnost výrobky vyrábět tak, aby byl omezen vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků...
povinnost informovat o způsobu využití nebo odstranění nepoužitelných částí..

## Slide 16: POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY OBECNÉ POVINNOSTI
původce je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze v souladu se zákonem a dalšími předpisy pro OŽP, není li stanoveno jinak
s odpady lze nakládat pouze v zařízeních k tomu určených...
k převzetí odpadu.. je oprávněna pouze osoba, která je provozovatelem příslušného zařízení.., nebo obec (pro KO)
neplatí pro vzorky pro vědecké účely...
ředění nebo mísení odpadů... je zakázáno
mísení nebezpečných odpadů s ostatními je zakázáno..

## Slide 17
Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu...
bez tohoto rozhodnutí není možno zařízení zkolaudovat
obec, na jejímž území se zařízení má nacházet, je účastníkem řízení
vyhláškou ministerstvo určuje podrobnosti

## Slide 18
"odpadový hospodář„ je odborně způsobilá osoba, která pro skládky a původce a nakládání s nebezp. odpady odpovídá za zajištění odborného nakládání s odpady. Zastupuje je (také) při jednání s orgány st. správy

## Slide 19
Povinnosti původců odpadů
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií
b) zajistit přednostní využití odpadů
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit.., převést pouze osobě oprávněné k jejich převzetí...
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděné podle druhů a kategorií,
f) zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením nebo únikem.....
......ustanovit odpadového hospodáře, platit poplatky atd...

## Slide 20
Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem
...
Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou systém shromažďování, sběru, ... využívání a odstraňování KO vznikajících na jejím území včetně jejich biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem.
Obec je povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, ..a zajistit místa, kam mohou odkládat nebezpečné složky KO (barvy, zářivky, rozpouštědla..). Stačí určit místa soustřeďování min. 2* ročně.
Fyzické osoby jsou povinny odkládat KO na místech k tomu určených a KO odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování

## Slide 21
Specifické povinnosti jsou stanoveny jednotlivě pro sběr a výkup, využívání, odstraňování, skládkování, spalování, přepravu odpadů
Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními:
a) odpady perzistentních organických zneč. látek a PCB,
b) odpadní oleje,
c) baterie a akumulátory,
d) kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady,
e) odpady z výroby oxidu titaničitého,
f) odpady azbestu,
g) autovraky,
h) elektrická a elektronická zařízení.

## Slide 22: PCB
Vlastníci PCB a odpadů PCB jsou (byli) povinni je odstranit nejpozději do konce roku 2010, některá až na až na konci jejich životnosti.
Získávání PCB z jiných látek za účelem jejich opětovného použití je zakázáno.
Odstraňování PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB je možné pouze v zařízeních k tomu určených.

## Slide 23: Odpadní oleje
a) odpadní oleje - minerální nebo syntetické mazací nebo průmyslové oleje, (např. upotřebené oleje ze spalovacích motorů a převodové oleje apod.)
b) přepracování odpadních olejů - činnosti k využívání odpadních olejů, tj. jejich regeneraci nebo spalování,
c) regenerace odpadních olejů - proces, kterým je možno vyrobit základové oleje rafinací odpadních olejů...
d) spalování odpadních olejů - pouze jejich energetické využití jako paliva..

## Slide 24: Baterie a akumulátory
stanoví povinnosti výrobcům... , prodejcům, zpracovatelům, stanoví požadavky pro uvádění na trh a požadavky pro zpětný odběr, oddělený sběr atd..
definuje co je to baterie, akumulátor, přenosná, knoflíková, napájecí sada, průmyslová, automobilová...
definuje zpětný odběr - odebírání použitých přenosných baterií nebo akumulátorů nebo automobilových baterií nebo akumulátorů od konečných uživatelů bez nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném
a pro jednotlivé skupiny pak předepisuje příslušné povinnosti evidence, odběru apod.

## Slide 25: Kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady
a) kalem je
1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody a podobné
2. kal ze septiků a jiných podobných zařízení,
3. kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených,
b) upraveným kalem – je kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě (a jiné) tak, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech
c) použitím kalu - zapracování kalu do půdy,
..

## Slide 26
Použití kalů je zakázáno
a) na zemědělské půdě, která je součástí chráněných území přírody a krajiny
b) na lesních porostních půdách běžně využívaných klasickou lesní pěstební činností,
c) v pásmu ochrany vodních zdrojů, na zamokřených a zaplavovaných půdách,
d) na trvalých trávních porostech a trávních porostech na orné půdě v průběhu vegetačního období až do poslední seče,
e) v intenzivních plodících ovocných výsadbách,
atd....

## Slide 27: Biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů
zařízení musí mít souhlas, nutné kladné stanovisko obce
ministerstvo stanoví seznam biologicky rozložitelných odpadů
způsoby biologického zpracování
technické požadavky na vybavení a provoz zařízení
technologické požadavky na úpravu těchto odpadů....
.....

## Slide 28
Odpady z azbestu
zajistit, aby nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach.... Ukládat pouze na skládky k tomu určené
Autovraky
autovrak - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích a stalo se odpadem
povinnost autovrak předat pouze příslušně oprávněným osobám
je stanoveno procento využití autovraků a řada dalších povinností, zavádí se poplatek za registraci na podporu sběru atd..

## Slide 29
Elektrická a elektronická zařízení
definovány skupiny v příloze zákona, definuje elektroodpad
dále definuje zařízení z domácností, fotovoltaický článek, solární panel, solární elektrárnu, oddělený sběr a zpětný odběr
stanovuje povinnosti výrobců vedoucí k odstranění použitých
stanovuje procentní využití, financování zpětného odběru a nakládání, nově i u solárních panelů

## Slide 30: Zpětný odběr některých výrobků
a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů,(apod.)
b) výbojky a zářivky,
c) pneumatiky,
d) elektrozařízení pocházející z domácností
povinnost informovat při prodeji, prvotně předpokládá odběr v prodejně, bezúplatně

## Slide 31: Plány odpadového hospodářství
Zpracovává
a) ministerstvo
b) kraje
c) původci odpadů
Zpracovává se za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi podle tohoto zákona

## Slide 32
Závaznou část plánu odpadového hospodářství České republiky vyhlašuje vláda svým nařízením.
Závazná část plánu odpadového hospodářství České republiky stanoví rámcové cíle, rámcová
opatření k jejich dosažení atd..
na dobu nejméně 10 let
je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství krajů

## Slide 33: Plán odpadového hospodářství kraje
Kraj zpracovává plán odpadového hospodářství pro jím spravované území a jeho změny.
Tento plán musí být v souladu se závaznou částí plánu OH ČR....
.....
stanoví konkrétní cíle, konkrétní opatření (předcházení vzniku, nakládání s KO, s vybranými odpady, využívání, snižování mn. skládkovaných biol. rozložitelných atd. integrovaný systém nakládání, předcházení vzniku..

## Slide 34: Plán odpadového hospodářství původce odpadů
zpracovávají původci od určité velikosti
musí být v souladu s POH kraje (záv. částí)
nejméně na 5 let, musí se příslušně aktualizovat
je závazným podkladem jeho činnosti
náležitosti (obsah) stanoví ministerstvo

## Slide 35: Ekonomické nástroje
Poplatky
platí původce za odkládání na skládky
dvě složky – základní za uložení, za nebezpečný odpad – riziková
základní v rozsahu dle zákona je příjmem obce, na jejímž území se skládka nachází
riziková je příjmem Státního fondu životního prostředí

## Slide 36: Skládky
V první fázi musí provozovatel sjednat pojištění
na zvláštní účet uložit prostředky na odstranění možných škod
zajistit náklady zárukou právnické osoby
Dále je povinen vytvářet rezervu na sanaci a rekultivaci
na zvláštní bank. účet
zajišťuje péči i při zániku provozovatele
je určena částka za hmotnost uloženého odpadu odváděná do této rezervy