## Slide 1: Odpady a odpadové hospodářství II
Ing. Milan Březina, CSc. (budova A 1.p. 177b, tel. 4147, Milan.Brezina@vscht.cz) Ústav chemie ochrany prostředí
Základy ochrany životního prostředí

## Slide 2: Produkce odpadů
podíl cca 1% HDP, podobně zaměstnanost
Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)
evidence odpadů – CEHO (VÚV T.G.M.) (2001 – 2006)
od 2007 CENIA (http://www1.cenia.cz/www/odpady/isoh)
data od cca 1994
eviduje i ČSÚ

## Slide 3: Vývoj celkové produkce odpadů v ČR v letech 2002–2010 (tis. t) - MŽP

## Slide 4
Největší producenti
průmysl
stavebnictví
energetika
(80% od cca 300 producentů v ČR)
komunální sféra
skládkování
spalování (energetické využití) – 3 zařízení v ČR na KO
separace, třídění, využitelné složky, recyklace
využití biologicky rozložitelných složek

## Slide 5: Produkce odpadů ve vztahu k HDP (PPS – přepočtená paritní síla)

## Slide 6: Skládkováno je přes 80% komunálního odpadu
Počet skládek klesá
Od roku poloviny roku 2009 provozovány pouze skládky plně v souladu s legislativou EU. Provoz ostatních ukončen.
Snižování podílu biologicky rozložitelných složek
Recyklace, využití, zpětný odběr
Energetické využití – Praha, Brno, Liberec

## Slide 7: Odpady z výroby
odpady vznikající při těžbě surovin (hlušina a podobné zbytky)
odpady vzniklé při výrobě (surovina – výrobky)
odpady vznikající při zpracování odpadů (popílek, škvára, neutralizační kaly, filtrační koláče)
spotřební odpady (při použití, po ukončení životnosti výrobku - komunální, zdravotnické apod.)

## Slide 8: Odpady z jednotlivých odvětví
Těžba a zpracování nerostů
- řídí se horním zákonem
- jsou to odpady ale i zdroje surovin
skrývka – výkopová zemina – využití k rekultivaci a podobné
zbytky z úpravy kapalinou (flotací) – mohou být s nebezpečně znečištěné
uhelné kaly – převážně se ukládají jako odpad

## Slide 9: Odpady z jednotlivých odvětví
Odpady z průmyslu
Chemický průmysl
organická výroba
anorganická výroba
Další výroby
- polymery
- farmacie
- kovy
-

## Slide 10: Odpady z jednotlivých odvětví
Další výroby - produkce
- potravinářství
- sklo a keramika
- dřevo papír
- kůže, textil
- energetika
- radioaktivní odpady

## Slide 11: Odpady z jednotlivých odvětví
Odpady ze zemědělství
Odpady ze stavební činnosti

## Slide 12: Chemický průmysl
Organická výroba
odpady z prvotní výroby (zprac. ropy, petrochemie apod.)
  zejména - rafinérské kaly – obsah H2SO4, další zbytky kapalné a tuhé
  výroba buničiny (papíru) - fenoly, NaOH....
odpady z finální výroby
  odpadní monomery, pryskyřice, rozpouštědla...
  NaOH, H2SO4 apod.
Anorganická výroba
  odpadní CaSO4, FeSO4, Na2SO4, zbytky kyselin z výroby TiO2, kaly z čištění OV (těžké kovy),...
  malotonážní výroby – sortiment dle produkce

## Slide 13: Chemický průmysl
Polymery
odpady ze surovin prvotní výroby (jsou součástí odpadů z nich)
  monomery – např. ethylen, fenoly, styren; změkčovadla – ftaláty.
  výroba syntetického kaučuku – isopren, butadien, styren..., plniva
odpady z výroby
  vratný technologický odpad (zmetky, nálitky, obrusy)
  zcela známé jednotné složení, z jedné operace, možno poměrně snadno opět zpracovat (platí v případě termoplastů)
  průmyslový odpad
  z více operací, z více operací, složení jedna či více hmot
  uživatelský odpad
  použité hmoty

## Slide 14
Způsoby využití polymerních odpadů
tepelná degradace + spalování
    pyrolýza – vzniká kapalina použitelná jako topný olej
    hydrolýza – na druhotné suroviny
    spalování (oxidační degradace) – zdroj tepelné energie (nehalogenované)
recyklace pryže
    fyzikální a chem. regenerace (t=140-290°C, P >7MPa), vzniklý regenerát je použitelná a vhodná přísada do kaučukových směsí
    pryžová drť – přísada do asfaltů, povrchy sportovišť;
    jemná drť – plnivo do kaučuků a elastomerů

## Slide 15
Způsoby využití polymerních odpadů
recyklace plastových odpadů
    z polyolefinů – další výrobky (folie, přepravky, trubky..
    polyamidy a polykarbonáty - hydrolytická degradace na použitelné monomery
    PET – hodnotná surovina, přepracování po částečné glykolýze na další výrobky (vlákna apod.)
Biologicky rozložitelné polymery
(snížení zátěže ŽP)
    zabudované články citlivé na UV záření
    biopolymery (škrob, polytehylen plněný škrobem.. – biol. desintegrovatelné; polyvinylalkohol, kys. polymléčná.. – biol. rozložitelné

## Slide 16: Potravinářský průmysl
omezená možnost vzniku nebezpečných odpadů
vysoký stupeň přepracování odpadů do dalších produktů
kontaminace vody – čistírny
Problematické odpady
suroviny, koncentráty s nadlimitním obsahem. tox. látek – kovy, PCB..
odpadní vody – zejména vysoký obsah NaCl, NO3-, NO2-
odpady z biotechnologických výrob – vzhledem k obsahu např. antibiotik je využití v zemědělství nežádoucí
Možné využití – zpracování
spalování – energetické využití
biologické zpracování (bioplyn, kompost, separace hodnotných látek,..)

## Slide 17: Sklářský průmysl
sklářská výroba - většina tech. odpadu vrací zpět do výroby
vysoký stupeň použití střepů do vsázky (40%), úspora surovin, energie
Problematické nebezpečné odpady
střepy s vysokým obsahem toxických kovů (Pb, Se, Cd, Sb)
vyzdívky, struska – vysoký obsah toxických kovů
brusné kaly – zbytky brusiva a skelný prach
zbytky po leptání skla – chemické odpady
Možné využití – požadavky, perspektivy, omezení
skleněné střepy – omezení obsahu nečistot, různé druhy skla, odstranění nežádoucích složek
brusné kaly (možnost stabilizace a solidifikace), zbytky po leptání a následné neutralizaci mají obtížné uplatnění)

## Slide 18: Dřevařský a papírenský průmysl
výroba papíru - cca 35 % těžby dřeva
odpady – zbytky dřevní hmoty (kůra, piliny atd.), zbytky z chemického zpracování – výluhy, odpadní vody, kaly apod.
Zbytky dřevní hmoty - zpracování
stavební a dekorační materiály (OSB desky, cementopilinové desky, MDF.., mulčovací kůra)
energetické využití (pelety, ekobrikety, bioplyn)
možnost kompostování
získání cenných látek (terpeny extrakcí z kůry)
Papírenský průmysl
výroba buničiny – cca polovina hmoty přechází do výluhu, spalitelné (nežádoucí exhalace), zdroj dalších cenných látek (vanilin..). Bělení buničiny – přechod na bezchlorové postupy
odpadní papír – cenná surovina, nutnost kvalitního separovaného sběru. Velké množství plniv – cca 50% hmoty může být odpad, někdy vadí obsah látek silně ztěžujících kvalitní recyklaci – plasty, kovy apod.

## Slide 19: Kožedělný a textilní průmysl
Koželužství
výroba usní a kožešin ze zvířecích kůží
z kůže se odstraní svalovina, odstraňuje se srst (např. Ca(OH)2)
praní, neutralizace
činění (chromité a hlinité soli, třísloviny a další)
Vzhledem ke spektru použitých látek je reálná možnost vzniku nebezpečných odpadů
Odpady možno zpracovat a využít dále
kolagen – želatina
tuky – např. na mýdla a podobné látky
krmiva
biologické zpracování, atd..

## Slide 20: Kožedělný a textilní průmysl
Textilní průmysl
při výrobě používané nebezpečné chemikálie (rozpouštědla, barviva..)
Odpady výroby tkanin a jejich zpracování
vlákna
nitě
odstřižky
prach („nesortimentní odpad“
V případě syntetických vláken množství odpadu významně vyšší
Odpady možno zpracovat a využít dále
výroba netkaných textilií, geotextilií
čisticí bavlna (pucvol)
atd..

## Slide 21
Odpady z energetiky
odpady z uhelných elektráren, tepláren a podobných zdrojů
  zbytky po spálení uhlí
    škvára (struska)
    popílek z odprášení spalin
  zbytky (produkty) po odsíření spalin
    energosádrovec

## Slide 22
Odpady z energetiky
popílek a škvára
  původně se odkládalo na odkalištích, částečně též za sucha
  zbytky po odsíření nebo jiné směsi neexistovaly
  aglomeráty a stabilizáty (+ voda, Ca(OH)2, CaSO4), omezená vyluhovatelnost
  přechod na využití jako „Vedlejší energetické produkty“
    struska – certifikace pro stavební účely, posypový zdrsňující materiál
    popílek – vhodná přísada do betonů a malt, i při jejich výrobě
    energosádrovec (REA-produkt) – výroba sádrových stavebních prvků, desek, omítek, štuků, atd.
    granulát, stabilizát – směs popílku, energosádrovce (a vody) – produkt pro zásypy, rekultivace a jiné terénní úpravy

## Slide 23
Odkaliště (aktualne.centrum.cz )

## Slide 24: energosádrovec laboratorní příprava solidifikátů

## Slide 26: Odpady ze stavebnictví
Zátěž pro ŽP
výroba stavebních hmot – energeticky náročná
těžba surovin
doprava, hluk – při stavbě, při odstranění
a jiné (vlastní provoz staveb)
Poměrně značná možnost využití odpadů, recyklátů a podobných alternativ

## Slide 27: Odpady ze stavebnictví
Zdroje – struktura (± 5-15%)
výkopová zemina 70%
materiál z demolice vozovek 12%
demoliční suť 12%
odpady ze stavenišť 10%
směs – ornice, cihly (zdivo), beton, železo, dřevo, sádrové hmoty, plasty, papír, živice apod..
s kvalitou vytřídění roste upotřebitelnost

## Slide 28
Recyklovatelné materiály a produkty z nich
cihelný recyklát – zásypový materiál, cihlobeton, přísada do malt, speciální výrobky
betonový recyklát – přísada do betonů (náhrada kameniva), směs s asfaltem – vozovky
asfaltový recyklát – znovuvyužití pro studené postupy (emulze), směsi s cementem, obalované živičné směsi (vozovky)
železo se vrací do hutí atd.
ukázkové video, fotodokumentace

## Slide 29: čelisťový drtič
obr. web L.Mikel

## Slide 30: mobilní čelisťový drtič

## Slide 31: Mobilní linka
Kombinovaná recyklační linka se zpětným vedením nadsítné složky
1) vibrační podavač, 2) odrazový drtič, 3) hnací agregát (spalovací motor), 4) magnetický separátor, 5) vibrační třídič, 6) zpětný pás obr. doc. Škopán

## Slide 32: Mobilní linka, recyklace povrchu vozovky
obr. H.Solařová

## Slide 33: Zemědělské odpady
zemědělství – z podstaty bezodpadové
půda → krmivo → zvíře → exkrementy → půda
velkochovy (velkoprodukce vůbec) – nadměrné množství odpadů na jednom místě
zlepšení bilance org. hmoty v půdě (nyní deficit), možnost použití i dalších produktů (z odpadů)

## Slide 34: Zemědělské odpady
zemědělství – z podstaty bezodpadové
půda → krmivo → zvíře → exkrementy → půda
velkochovy (velkoprodukce vůbec) – nadměrné množství odpadů na jednom místě
  kejda, hnojiště, močůvka, hnojůvka, kompostoviště, silážní šťávy
  nemusí se jednat o odpad, ale o statkové hnojivo
  nutno postupovat s ohledem na zatížení oblastí dusičnany
  certifikace na organické hnojivo nebo surovinu k výrobě
  uvedení do oběhu / obsah rizikových prvků a látek
  nutná ochrana proti úniku do prostředí, ochrana vod, nepropustné plochy, skladovací kapacita

## Slide 35: Zemědělské odpady
  Vhodné způsoby odstranění
    anaerobní digesce (bioplyn, hnojivo)
    kompostování
další zemědělské odpady
  zbytky živočišných a rostlinných tkání
  plasty
  odpady z lesnictví
  agrochemikálie
  jiné
  + obaly

## Slide 36: Komunální odpady
odpady vznikající na území obce u občanů, nikoli podnikatelů
obecné zásady
  předcházení vzniku
  oddělený sběr nebezpečných složek (barvy, ředidla, i výrobky s režimem zpětného odběru
  oddělené shromažďování a využívání složek (u zdroje – kompostování, zkrmování, bioodpad – komunitní kompostárny, atd.
  vhodné využití (energetické, stav. suť)
  pouze zbytek skládkovat

## Slide 37: Komunální odpady
obaly
zákon č. 477/2001 Sb. o obalech
  požadavky – např. povinnost zpětného odběru obalů, procenta recyklace, povinnost prodeje i v zálohovaných obalech.
  efektivita – třídit na složky, oddělený sběr
  Kolektivní systém
  autorizovaná společnost
  separovaný sběr, finanční motivace obcí
  zajištění zpětného odběru, povinnosti
  EKOKOM (www.ekokom.cz)

## Slide 38: Elektrošrot
  Domácí spotřebiče (malé, velké), telekomunikační a informační, spotř. elektronika, osvětlovací zařízení, elektro- nástroje, hračky + sporty + volný čas, lékařské přístroje, monitoring, automaty (výdejní), sol. panely...
  životnost, složení, kvalita výrobku
  oddělený sběr, zpětný odběr (= z domácností)
    široké spektrum složek - měď, Fe slitiny, sklo (různé), plasty, kovy (cenné složky), nebezpečné složky (kovy, luminofory)...
    povinnost financovat nakládání – výrobcům, prodejcům, distributorům
    povinnost zpětného odběru – baterie, svět. zdroje..

## Slide 39: Autovraky
Zpracování autovraku
odčerpávají se a odděleně shromažďují provozní kapaliny
demontují se stanovené části
oddělují se části s obsahem Pb, Hg, Cd, Cr6+
snahou je rozebrané části v maximální míře opětovně použít, materiálově využít
při registraci se platí poplatek na podporu zpracování vybraných autovraků – závisí na emisní normě reg. vozidla
po demontáži autovraku se kovové části drtí a používají k následnému hutnímu zpracování