## Slide 1: Odpady a odpadové hospodářství II
Ing. Milan Březina, CSc. (budova A 1.p. 177b, tel. 4147, Milan.Brezina@vscht.cz) Ústav chemie ochrany prostředí
Základy ochrany životního prostředí

## Slide 2: Způsoby zpracování a využití odpadů
„druhotná surovina“ – sběr, výkup, prodej, zpracování – kovy, sklo, plasty, textil, papír..
nejedná se o odpad – jsou určeny pro následné použití
je-li materiál použitelný, nemusí být odpadem
odpadem je, není-li obchodovatelný, nebo nesplňuje-li technické podmínky využití
„recyklace“ – opětovné použití (např.) – ve stejném, ale i jiném výrobním odvětví, snížení zátěže ŽP (přír. zdroje, energie, emise...)
získání – navrácení surovin, získání energie

## Slide 3: Biologicky rozložitelné odpady
zdroje – zemědělství, lesnictví, zpracovatelský průmysl, komunální odpad, odpadní vody - kaly
určeno k dalšímu materiálovému a energetickému využití; požadavek – omezení jejich skládkování
významné způsoby:
kompostování
anaerobní procesy (digesce)
mechanicko-biologická úprava

## Slide 4: Kompostování odpadů
Aerobní proces – přeměna org. hmoty na látky podobné humusu, vznik kompostu
první (úvodní) fáze - rozklad polysacharidů, bílkovin a tuků, zrající kompost se samovolně zahřívá na 50 - 65°C. Působí i termofilní houby, rozkládající lignocelulozové hmoty. Hydrolýza – roste kyselost uvolněnými org. kyselinami. Doby trvání této fáze cca 2 - 3 týdny, delší doba u kompostů s vyšším obsahem dřevní štěpky.

## Slide 5: Kompostování odpadů
druhá fáze – klesá teplota na 40 – 45 °C, mění se složení mikroorganismů, vznikají humusové látky, není seznatelné původní složení odpadu
dozrávání kompostu – hmota hnědne, roste mol. hmotnost humusových látek, klesá kyselost a fytotoxicita
Nutnost provzdušňování, intenzivní zejména v první fázi.
Způsoby: překopávání, tlaková aerace, odsávání vzduchu
Žádoucí složení – poměr C:N cca 30-35:1 (čerstvý kompost)
Vlhkost cca 70%
Mikroflora – vyvíjí se samovolně, vhodné je očkování zrajícím kompostem nebo zeminou

## Slide 6: Kompostování odpadů
Využití kompostů
zlepšování půdních vlastností, úrodnosti
rekultivace, údržba zeleně
Limitovaný způsob využití kalů z ČOV (obsah toxických kovů)
Nutnost hygienizace
Trend – snižování množství skládkovaných biol. rozložitelných odpadů, kompostování je jednou možností řešení
Kompostování komunálních odpadů - odpady ze zeleně, kuchyňské odpady z restaurací a jídelen, živnostenský odpad ze skladování a prodeje zeleniny a z tržišť. Oddělený sběr domovního bioodpadu.

## Slide 7: Kompostování odpadů
Domácí kompostování
„Zahrádkářská“ činnost, vhodně kombinuje zpracování odpadu ze zeleně a domovního biodpadu
Provádí se v boxech, v kompostérech, na hromadách
Realizace možná v individuální zástavbě, v evropských zemích běžně rozšířená, vhodná a potřebná patřičná osvěta

## Slide 8: Domácí kompost, provětrávání

## Slide 9: Kompostování odpadů
Komunitní kompostování
Kompostárnu provozuje komunita (domovní blok, škola, zahrádkářská osada apod.)
Občané dodávají své bioodpady, mají společnou komunitní zeleň a odpady z ní
Možné a již efektivní použití malé mechanizace – překopávání
Obec stanovuje vyhláškou pravidla

## Slide 10: Kompostování odpadů
Centrální kompostování
Průmyslové kompostárny – podnikatelský subjekt, produkt kompost dle ČSN
Musí být zabezpečeny proti riziku úniku látek do půdy nebo do vod, zabraňovat smísení látek se srážkovými vodami. Musí být konstrukčně řešeny tak, aby umožnily odvod srážkových vod a splachů z kompostů do jímky odpovídající kapacity. Často se tak využívají vodohospodářsky zabezpečené silážní žlaby, hnojiště a zemědělská složiště a ve městech též areály bývalých uhelných skladů.
Provozy nezastřešené i zastřešené

## Slide 11: Zastřešená kompostárna

## Slide 14: Kompostování odpadů
Technické vybavení kompostáren
drtiče a štěpkovače pro úpravu rostlinného odpadu
překopávače kompostu
prosévače kompostu (nejčastěji rotační síta).
Zařízení - reaktor
Kompostovací biofermentory - zrání čerstvého kompostu za intenzivní aerace a dodržování hygienizačních teplot 65 - 75°C.
Většinou jsou to tepelně izolované kontejnery o rozměru cca 8 x 4 x 3,5 m s předním nebo horním plněním a se zabudovanou vzduchotechnikou napojenou na biologický filtr.

## Slide 15: Drtič

## Slide 16: Překopávač

## Slide 19: Třídič

## Slide 22: Anaerobní procesy
Anaerobní methanogenní fermentace – zpracování zvířecích exkrementů a dalších biologických odpadů
vznik bioplynu (55 – 70% CH4) – z 1 kg substrátu až 1 m3 bioplynu (20-25MJ/m3)
bioplyn použitelný jako zdroj energie (zkapalněný - pohon vozidel, kogenerace – spalování - motorgenerátor vyrábí el. energii a teplo – také pro ohřev fermentorů)
zbytek po fermentaci použitelný jako hnojivo

## Slide 23: Anaerobní procesy
Čtyři stupně – fáze
základní rozklad odpadní hmoty hydrolytickými bakteriemi na H2, CO2, vyšší org. kyseliny...
acetogenické bakterie produkující H2 rozkládají (fermentují) vyšší kyselina na H2 a CO2
homoacetogenické bakterie – produktem přeměny kyselina octová
methanogeny – z acetátů, CO2 a H2 mohou produkovat methan

## Slide 24: Čtyřfázový model
model podle N o r d b e r g a , 1996 (Váňa 2010)

## Slide 25: Anaerobní procesy - Bioplynová stanice, příklady
Váňa, 2010

## Slide 26: Anaerobní procesy - Bioplynová stanice, příklady
Váňa, 2010

## Slide 27: Anaerobní procesy - Bioplynová stanice, příklady
Váňa, 2010

## Slide 28: Anaerobní procesy - Bioplynová stanice, příklady
Foto:TS Zlín

## Slide 29: Anaerobní procesy - Bioplynová stanice, příklady
Váňa, 2010

## Slide 30: Anaerobní procesy - Bioplynová stanice, příklady
Váňa, 2010

## Slide 31: Mechanicko-biologická úprava odpadů
MBU je ve srovnání s energetickým využitím méně investičně náročný způsob zpracování KO, flexibilní ve vztahu k množství zpracovávaných odpadů, tak i pro sortiment konečných produktů
v provozu Německo, Rakousko, Itálie
Mechanický a biologický stupeň
mechanický stupeň – síta, drtiče apod. – odděluje se energeticky zajímavý materiál – dřevo, papír, plasty..), kovy, sklo, zásypová hmota
biologický stupeň – různé způsoby a jejich kombinace - aerobní, anaerobní (methanizace). Hlavním cílem je získat buď rychlým vysušením alternativní palivo, nebo biologicky poměrně neaktivní skládkovatelný materiál. Použitelnost produktu v zemědělství vzhledem k možnému obsahu toxických kovů je diskutabilní.
Proces může být součástí komplexu zařízení, obecné schéma technologie následující strana (zdroj www.mbu.cz)
V ČR se neuplatnila

## Slide 32
(zdroj www.mbu.cz)