## Slide 1: Odpady a odpadové hospodářství VI
Ing. Milan Březina, CSc. (budova A 1.p. 177b, tel. 4147, Milan.Brezina@vscht.cz) Ústav chemie ochrany prostředí
Základy ochrany životního prostředí

## Slide 2: Fyzikální a chemické zpracování odpadů
Hlavní cíle
Regenerace a/nebo získání druhotných surovin
Zisk energie
Snížení toxicity nebo nebezpečnosti odpadů
Zmenšení objemu
Zpracování je možné přímo u producenta, ve složitějších případech se využívají zpracovatelská střediska
U producenta – např. destilace a stripování org. rozpoštědel, neutralizace, srážení těžkých kovů, detoxikace Cr6+.
Specializovaná střediska – komerčně odstraňují a upravují odpady různého charakteru žádoucími postupy.

## Slide 3: Fyzikální a chemické zpracování odpadů
Zpracování
spálení (rozpouštědla, složité směsi, infekční, agrochemikálie..)
detoxikace CN- chlornanem na CNO- a dále na CO2
CrO42- pomocí Fe2+ na Cr3+
neutralizace – často se využívá např. Ca(OH)2 a použitá akumulátorová H2SO4
srážení – postupným zvyšováním pH vodných roztoků se spektrem rozpuštěných tox. kovů dochází k postupnému vypadávání relativně čistých hydroxidů a oxidydroxidů kovů přítomných kovů
destilace, sedimentace, deemulgace, filtrace, odstředění a jiné
dehalogenace (Na), pyrolýza

## Slide 4: Fyzikální a chemické zpracování odpadů
Pyrolýza
Jedná se o tepelný rozklad organického materiálu za nepřístupu zplyňovacích médií jako je kyslík, vzduch, oxid uhličitý a vodní pára.
Je považována za perspektivní technologii a ve srovnání s konvenčním spalováním tuhých odpadů by měla být hospodárnější, ale přitom by měla méně znečišťovat životní prostředí. Podle použité teploty se rozlišuje:
nízkoteplotní pyrolýza (teplota pod 500°C),
středněteplotní pyrolýza (teplota 500 až 800°C)
vysokoteplotní pyrolýza (teplota nad 800°C).
Vlastní pyrolýzní proces probíhá bez přístupu vzduchu v pyrolýzní komoře, vzniklé plyny se spalují ve druhém stupni (v termoreaktoru - 900 až 100°C).

## Slide 5: Fyzikální a chemické zpracování odpadů
Pyrolýza
Pyrolýza je vhodná pro jednotný odpad s neměnným složením, který nemá příliš vysoký obsah škodlivin a nemá tendenci ke spékání. Pyrolýzní jednotky jsou vhodné pro šaržovitý provoz pro spalování netoxického odpadu , který není možné dopravovat do velkých středisek zpracování. Výkon těchto jednotek je maximálně 2,5 tun odpadu za hodinu - např. zdravotnického odpadu.

## Slide 6: Fyzikální a chemické zpracování odpadů
Stabilizace/solidifikace
Stabilizace – soubor fyzikálně-chemických a chemických procesů - omezení vyluhovatelnosti škodlivých látek do prostředí.
Přeměna odpadu na nerozpustný produkt nebo zachycení na sorbent.
Solidifikace – převedení odpadů do pevné, odolné formy (pevnost v tlaku, malá propustnost, transportovatelnost). Jedná se o zpevnění odpadu do organické/anorganické inertní matrice.
  Fixace je solidifikace, kdy částice odpadu reagují se složkami solidifkačního média, nebo s nimi vytvářejí směsi.
  Enkapsulace je solidifikace, kdy složky odpadu jsou obaleny solidifikačním médiem a tak je izoluje od okolního (životního) prostředí

## Slide 7: Stabilizace/solidifikace - technologie
• cementace – tuhý odpad nebo např. vodná suspenze kalů, za případného přídavku písku nebo jiného inertu, ev. aditiv a retardačních činidel mísí v potřebném poměru s cementem. Vhodná zejména pro anorganické materiály, například popílek ze spalovacích procesů, dále pro odvodněné kaly z čistíren. Tato poměrně nenáročná metoda se provádí se za normální teploty s použitím běžných typů zařízení.
• bitumenace - smísení odpadu s roztavenou hmotou, jako je např. bitumenová (asfaltová) živice, kamenouhelný dehet, síra apod. Vhodná pro fixaci kalů a/nebo kapalných koncentrátů. Provádí se za zvýšených teplot, vzniklý produkt mívá menší objem a nižší vyluhovatelnost než u produktů cementace.
• vitrifikace – zejména anorganické odpady, např. produkty spalování, se převedou na sklo. Produkt se vyznačuje vysokou odolností proti působení vody, zmenšuje se objem odpadů. Z produktu možno vyrábět stavební sklo -dlaždice, obklady, potrubí, střešní krytiny atd.

## Slide 8: Stabilizace/solidifikace - technologie
Pojiva pro solidifikáty
• hydraulická pojiva, po smíchání s vodou samovolně tuhnou a to na vzduchu i pod vodou. Používány jsou portlandské, struskoportlandské a struskové cementy a speciální rychlovazné cementy.
• nehydraulická pojiva, která tuhnou pouze na vzduchu. Nejčastěji se používá jemné bílé vápno a vápenný hydrát.
• puzzolanová pojiva – využívají se materiály, které mají puzzolanické vlastnosti, např. jemně zrnitý popílek ze spalování uhlí nebo popel ze spalování nebezpečných odpadů.
• zpevňování odpadů v tuhnoucích taveninách - jako taveninu lze použít bitumenové (asfaltové) živice, kamenouhelné dehty, síru apod.
další možnosti – polymery, geopolymery a jiné
Nevýhodou metod je zvýšení původního objemu a hmotnosti odpadu.

## Slide 9: Stabilizace/solidifikace
• laboratorní zkoušky stability a vyluhovatelnosti

## Slide 10: Stabilizace/solidifikace
• laboratorní zkoušky stability a vyluhovatelnosti

## Slide 11: Stabilizace/solidifikace
• laboratorní zkoušky stability a vyluhovatelnosti

## Slide 12: Kontaminované půdy a způsoby jejich dekontaminace
Půda je komplexní systém sestávající ze čtyř fází:
• půdního vzduchu (20-30%)
• půdní vody (20-30%)
• anorganických pevných materiálů (45%)
• organických pevných materiálů (5%)
Plyny a voda v půdních pórech, tvoří cca 50% obj..
Kontaminanty mohou být v obsaženy v množství závisejícím na jejich rozpustnosti a těkavosti.
V závislosti na charakteru půd a vlastnostech kontaminantů mohou být kontaminanty pohyblivé či nepohyblivé.

## Slide 13: Kontaminované půdy a způsoby jejich dekontaminace
Hlavní projevy kontaminace půdy
• snížení hodnoty pH (okyselení)
• zvýšení obsahu škodlivých nebo toxických sloučenin, případně nežádoucí změny poměru chemických látek v půdě
• zvýšený výskyt a/nebo násobný účinek patogenních mikroorganismů
Nepříznivé vlivy kontaminovaných půd na životní prostředí
• omezení využitelnosti kontaminované půdy
• zvýšené znečišťování podzemních vod v blízkosti kontaminovaných míst (pod nimi)
• zvýšené znečištění povrchových vod vodní a větrnou erozí v blízkosti kontaminovaných lokalit

## Slide 14: Cizorodé látky v zeminách
• anorganické (menší množství)
- těžké kovy (nejčastěji Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, Cr, As )
- radionuklidy
- ostatní anorganické složky (asbest, kyanidy, fluoridy)
• organické (větší množství)
- těkavé organické látky (VOC) halogenované (chloroform, tetrachlormethan, trichlorethylen, perchlorethylen) a nehalogenované (aceton, methanol, ethylether)
- semivolatilní organické látky (SVOC) halogenované (hexachlorbenzen, pentachlorfenol) a nehalogenované (dibutylftalát, nitrofenoly);
polyaromatické uhlovodíky (antracen, acenaften, benzpyren);
polychlorované bifenyly a pesticidy (insekticidy, fungicidy, herbicidy)
- ropné látky – uhlovodíky a jejich směsi (při 40°C tekuté)

## Slide 15: Hlavní zdroje znečištění půd
• úniky ropných produktů při jejich dopravě, čerpání a skladování
• organické a anorganické látky v průmyslových a zemědělských závodech
• průsaky škodlivých látek ze starých skládek, případně vojenských prostorů
• havárie
Znečištěné půdy (staré zátěže) jsou většinou zcela znehodnoceny pro zemědělské použití a v mnoha případech i pro stavební účely.

## Slide 16: Dekontaminační procesy
Cílem dekontaminace půd - odstranění škodlivých látek a navrácení půdy k původnímu nebo náhradnímu použití.
Potřeba zachování vícefunkčního charakteru půdy (stavebnictví, zemědělství, těžební práce).
Hlavní směry
• Rozklad nebo přeměna polutantů (tepelné, biologické a chemické metody)
• Extrakce nebo separace polutantů (termická desorpce, praní půd, extrakce rozpouštědly, extrakce půdních par)
• Imobilizace polutantů (stabilizace/solidifikace a technologie omezující migraci polutantů)

## Slide 17: Dekontaminační procesy
Dekontaminace znečištěných půd – procesy dle místa a obtížnosti
• přímo v místě znečištění bez nutnosti jejího vytěžení (in situ)
• kontaminovaná zemina se vytěží a zpracuje na místě, zpravidla v mobilních dekontaminačních jednotkách (procesy on site)
• vytěžená kontaminovaná zemina se odváží ke zpracování ve stabilním specializovaném zpracovatelském závodě (procesy off site)

## Slide 18: Dekontaminační procesy
Možné způsoby, podle charakteru kontaminantů a půdy
• fyzikální procesy (metody separační, izolační, koncentrační). Nedochází k rozkladu chemických látek, použití samostatně, často následují další procesy. Příklady - extrakce, stripování, flotace, elektroremediace atd.
• chemické procesy – rozklad kontaminantu nebo jeho převedení do formy ekologicky únosnější. Procesy - oxidace, redukce, neutralizace, srážení, dechlorace, hydrolýza, polymerace atd.. Vzhledem k chemickým činidlům nutná zvýšená pozornost.

## Slide 19: Dekontaminační procesy
Možné způsoby, podle charakteru kontaminantů a půdy
• tepelné procesy - používají se rotační válcové pece.
Procesy jsou nákladné, technicky náročné s nebezpečím nežádoucích emisí. Zpracování za účelem získání kontaminantů nebývá ekonomicky výhodné.
Vliv zahřívání na kvalitu půdy
- zahřívání do 220°C – dehydratace, zvyšuje rozpustnost kationtů, zlepšuje se růst rostlin.
- zahřívání na 220-460°C - spaluje se organická hmota v půdě, nutriční prvky se stávají přístupnější, zlepšuje se růst rostlin. Příznivé pro chemický a nutriční stav půdy, zhoršují se její fyzikální vlastnosti.
- zahřívání nad 460°C – ztráta OH, rozložení karbonátů atd.. Půda se stává nepoužitelná pro pěstování, zvyšuje se nebezpečí její eroze a znečišťování podzemních vod. Zahřívání na tyto teploty je nebezpečné a je žádoucí se mu dle dle možností vyhnout.

## Slide 20: Dekontaminační procesy
Možné způsoby, podle charakteru kontaminantů a půdy
• biologické procesy
in situ, on-site, off-site, bioreaktory
Organické látky se působením bakterií oxidují a výslednými produkty jsou v ideálním případě voda, oxid uhličitý a biomasa.
S výhodou se používají směsné bakteriální kultury.
Snadno se odbourávají uhlovodíky (zejména alifatické), obtížněji fenoly a polyaromáty.
V kontaminované půdě se v průběhu času samovolně vytvoří kmeny autochtonních bakterií, které jsou schopny znečištění do značné míry odstranit. Běžně se vyskytují v okolí ropných nalezišť. U čerstvých kontaminací, zejména havárií, se dodávají uměle připravené kmeny.

## Slide 21: Dekontaminační procesy
Možné způsoby, podle charakteru kontaminantů a půdy
• biologické procesy
Součástí technologie bioremediace je příprava optimálního prostředí, které stimuluje růst mikroorganismů a využití polutantů jako zdroje potravy a energie. Biologické procesy jsou zvláště vhodné pro půdy s nízkým obsahem kontaminantů.
Nenarušuje se fyzikální a chemické složení půdy.
Jsou pomalé a do značné míry závislé na okolních podmínkách (teplota, vlhkost , přísun živin).
• solidifikační procesy – obecně se jedná o soubor různých procesů, jejichž cílem je snížit vyluhovatelnost ekologicky škodlivých látek do životního prostředí. Používá se také na imobilizaci cizorodých látek v kontaminovaných půdách a odpadních materiálech.

## Slide 22: Dekontaminační procesy
Technologie pro zeminy, sedimenty a kaly
Venting
Sanační čerpání
Air-sparging
Promývání/praní zeminy
Extrakce rozpouštědly
Solidifikace/Stabilizace (in situ, on site, ex situ)
Chemická redukce/oxidace
Dehalogenace - alkalicky katalyzovaný rozklad

## Slide 23: Dekontaminační procesy
Technologie pro zeminy, sedimenty a kaly
Termicky urychlený venting
Termická desorpce
Vysokoteplotní termická desorpce
Dekontaminace horkým plynem
Pyrolýza
Vitrifikace (in situ, ex situ)
Spalování

## Slide 24: Dekontaminační procesy
Technologie pro podzemní vody, povrchové vody a průsaky
Provzdušňování
Stripování vzduchem
Extrakce (odsávání) dvou fází
Filtrace
Srážení
Výměna iontů
Adsorpce na uhlíkaté sorbenty v kapalné fázi
Pasivní stěny
UV - oxidace

## Slide 25: Dekontaminační procesy
Technologie pro podzemní vody, povrchové vody a průsaky
Bioreaktory
Kometabolické procesy
Obohacení nitráty
Obohacení kyslíkem prostřednictvím provzdušňování (air sparging)
Obohacování kyslíkem prostřednictvím peroxidu vodíku
Fytoremediace

## Slide 26: Dekontaminační procesy
Technologie pro vzdušné emise (odplyny, páry)
Adsorpce na uhlíkaté sorbenty (v plynné fázi)
Membránová separace
Oxidace

## Slide 27
Venting in-situ

## Slide 28
Air-sparging

## Slide 29
Mobilní stanice pro venting

## Slide 30
Sanační čerpání