## Slide 1: Ochrana čistoty vod I
Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. (budova B, 1.p. 117, tel. 3155, jenicekp@vscht.cz)
Ústav technologie vody a prostředí
Základy ochrany životního prostředí

## Slide 2
Zásoby vody na Zemi
94 % slaná voda 6 % sladká voda
87 % ledovce 13 % ostatní

## Slide 3: Roste potřeba vody
- rostoucí počet obyvatel
- rostoucí životní úroveň
- rostoucí výroba potravin závislých na vodě
- rostoucí výroba energetických plodin
- rostoucí nerovnoměrnost srážek

## Slide 4: Voda – strategická surovina
Oblasti s kritickým nedostatkem vodních zdrojů:
Střední Afrika
Jižní Asie (Indie, Pakistán, Thajsko, Vietnam, Singapur)
Severní Cína (Peking)
Jihozápad USA (Texas, Arizona, Nové Mexiko)
Mezinárodní konflikty související s vodními zdroji:
Mauretánie - Senegal
Egypt - Etiopie
Turecko - Sýrie
Slovensko - Maďarsko

## Slide 5: Filosofie ochrany čistoty vod
prevence
          Reuse
          Reduce
          Recycle
čištění odpadních vod

## Slide 6: Čistírna odpadních vod

## Slide 7: Srovnání spotřeby vody (l.ob.d-1

## Slide 8: Srovnání spotřeby vody (ob.d-1) (domácnosti)
Vývoj v ČR
1990 174
1995 121
1996-2000 110-120
2001 104
2005-2010 130

## Slide 9: Kolísání průtoku
kd – součinitel denní nerovnoměrnosti
kh – součinitel hodinové nerovnoměrnosti
velikost čistírny kd
(tisíc EO)
do 1 1,5
1 - 5 1,4
5 - 20 1,35
20 - 100 1,25
nad 100 individuálně

## Slide 10
velikost čistírny kh (EO) 30 7,2 40 6,9 50 6,7 75 6,3 100 5,9 300 4,4 400 3,5 500 2,6 1000 2,2 | velikost čistírny kh (EO) 2 000 2,1 5 000 2,0 10 000 2,0 20 000 1,9 30 000 1,8 50 000 1,7 100 000 1,6 1 000 000 1,4

## Slide 12
Měření průtoku | 

## Slide 13: Měření průtoku

## Slide 14: ČOV v ČR
Z celkového počtu obyvatel 10,3 miliony
žije 7,7 milionu v domácnostech napojených
na veřejné kanalizace (74,9 %).
87,3 % zásobeno vodou.
Podle údajů OECD jsou tyto údaje
srovnatelné či dokonce lepší než v některých
zemích EU (např. Francie, Španělsko, Řecko apod.)

## Slide 15: Odpadní vody vypouštěné do recipientů (téměř miliarda m3/rok)

## Slide 16: ČOV v ČR
z celkového odtoku odpadních vod je cca 77 % cištěno v souladu se stávající legislativou, 16 % s účinností nižší a 7 % vypuštěno bez čištění
direktiva EU (pro ČR odklad do 2010)
ČOV pro všechny obce nad 2000 ob.

## Slide 17: Druhy znečištění
bodové (prům. závody, kanalizace, …)
difuzní (kyselé deště, splachy z polí, …)
primární (přímé působení znečišťujících látek)
sekundární (druhotné vlivy vyvolané následnými procesy v prostředí) např. eutrofizace

## Slide 18: Difuzní znečištění
Dělení:
Přírodní pozadí – zdroje nesouvisející s lidskými aktivitami
Zdroje ovlivněné lidskou činností

## Slide 19: Difuzní znečištění
Zdroje:
atmosférická depozice (např. kyselé deště, prach)
povrchový odtok (splachy z polí)
odtok ze zpevněných ploch (silnice, parkoviště – ropné látky)
eroze (tvorba sedimentů)

## Slide 20: Samočištění
regenerační reakce ekosystému na znečištění
soubor fyzikálních, chemických a biologických procesů, např.:
Sedimentace, sycení vody kyslíkem a následná chemická nebo biochemická oxidace, neutralizace, fotosyntéza, růst organismů (makro- i mikro-)
Umožnuje klasifikaci vodních toků podle čistoty
index saprobity (přirozené bioindikátory)

## Slide 21: Klasifikace znečišťujících látek
rozpuštěné látky
- organické - biologicky rozložitelné (cukry, mastné kys.)
- biologicky nerozložitelné (azobarviva, ...)
- anorganické (těžké kovy, dusičnany, fosforečnany)
nerozpuštěné látky
organické - biologicky rozložitelné (škrob, baktérie)
- biologicky nerozložitelné (plasty,…)
- usaditelné (celulózová vlákna,…)
- neusaditelné (papír,…)
- koloidní (baktérie,…)
- plovoucí (plasty,…)
- anorganické - usaditelné (písek, hlína, …)
- neusaditelné (brusný prach,…)

## Slide 22: Klasifikace znečišťujících látek
další specifické druhy znečištění
teplota
radioaktivita
mikrobiální znečištění (pathogenní mikroorg.)
tenzidy
látky se specif. fyziologickými účinky
(endocrine disruptors, pseudoestrogeny, …)

## Slide 23: Stanovení koncentrace organických látek
Skupinová stanovení
BSK5
CHSKCr , CHSKMn
TOC
teoretický parametr TSK
CxHyOz + n O2 x CO2 + y/2 H20
kde n = 2x + y/2 –z TSK = n/MCxHyOz
TSK > CHSK > BSK5