## Slide 1: Ochrana čistoty vod II
Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Základy ochrany životního prostředí

## Slide 2: Specifická produkce znečištění v g.d-1.ob –1 (populační ekvivalent)
Látky | Anorg. | Org. | Veškeré
Nerozpuštěné | 15 | 40 | 55
usaditelné | 10 | 30 | 40
neusaditelné | 5 | 10 | 15
Rozpuštěné | 75 | 50 | 125
Celkem | 90 | 90 | 180

## Slide 3: Specifická produkce znečištění v g.d-1.ob –1 (populační ekvivalent)
Látky | BSK5 | CHSKCr | N | P
Nerozpuštěné | 30 | 60 | 1 | 0,2
usaditelné | 20 | 40 | 1 | 0,2
neusaditelné | 10 | 20 | - | -
Rozpuštěné | 30 | 60 | 10 | 2,3
Celkem | 60 | 120 | 11 | 2,5

## Slide 4: Procesy používané pro čištění odp. vod
mechanické
fyzikálně-chemické a chemické
biologické

## Slide 5: Procesy používané pro čištění odp. vod
mechanické
  cezení (česle, síta)
  usazování (usazovací nádrže)
  odstřeďování (centrifugy)
  flotace (flotační nádrže)
  filtrace (písková filtrace)

## Slide 6: Procesy používané pro čištění odp. vod
  fyzikálně-chemické a chemické
  neutralizace
  srážení, koagulace
  oxidace / redukce
  sorpce
  výměna iontů
  extrakce
  spalování
  stripování, destilace
  membránové procesy

## Slide 7: Procesy používané pro čištění odp. vod
  biologické
  aerobní – aktivace, biofiltry, rotační biofilmové reaktory, stabilizační rybníky, vegetační (kořenové) čistírny
  anaerobní – stabilizační nádrže (kaly, aerobní biomasa)
  reaktory pro čištění odp. vod

## Slide 8: Poplatky za vypouštění znečištění (Zákon č. 254/2001 Sb. - Vodní zákon)
Ukazatel Sazba Limit zpoplatnění
(Kč/kg) kg/rok mg/l
CHSK (nečištěné) 16 8 000 40
CHSK (čištěné) 8 10 000 40
CHSK (o.v.celul.) 3 10 000 40
RAS 0,5 20 000 1000
NL 2,0 10 000 30
Pcelk 70 3 000 3
Nanorg. 30 20 000 20
AOX 300 15 0,2
Hg 20 000 0,4 0,002
Cd 4 000 2 0,01

## Slide 9: Nařízení vlády 61/2003
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
emisní princip
(po roce 2008 kombinovaný emisně-imisní)
celá ČR – citlivá oblast
městské x průmyslové odpadní vody
hodnoty p, m
www.env.cz→legislativa →vodní hospodářství

## Slide 10: Odvádění odpadních vod - typy kanalizačních sítí
jednotná (kombinovaná)
oddílná

## Slide 11: Aerobní biologické cištení OV
CxHyOz + a O2 → b CO2 + c H2O + biomasa
Počátky – Anglie 19./20.století - půdní infiltrace,
- provzdušňování
několikadenní
aerace

## Slide 12: Aerobní biologické čištění OV
Activated sludge - aktivovaný kal - aktivace
Provozní kontinuální kultivace směsné kultury mikroorganismů - baktérie (prvoci, vírníci, hlístice, houby, plísně, kvasinky)

## Slide 13: Aerobní biologické čištění OV
  První aktivační ČOV
      1914 - Anglie
      1916 – USA
  Praha 1906 ČOV s mechanickým čištěním
  1965 ČOV s mechanicko-biologickým čištěním

## Slide 14: Klasifikace ČOV podle jejich velikosti
• Domovní - do 50 EO
• Malá - do 5000 EO
• Střední - do 50 000 EO
• Velká - nad 50 000 EO

## Slide 15: Schéma malé ČOV

## Slide 16
česle

## Slide 17
lapák písku

## Slide 22: Malá ČOV

## Slide 23: Schéma velké ČOV

## Slide 24: Ústřední čistírna odpadních vod v Praze, Q - 5.8 m3/s 1 250 000 EO