## Slide 1: Ochrana čistoty vod IV
Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Základy ochrany životního prostředí

## Slide 2: Anaerobní proces
Bez přístupu vzduchu
CxHyOz + a H2O → b CH4 + c CO2 + biomasa
(S) → H2S / S2-
(N) → NH3 / NH4+
Počátky – konec 19.stol. (septik, využívání bioplynu)
Stabilizace kalů od poloviny 20.stol.
70. léta ropná krize – zájem o nové energ. zdroje

## Slide 3: Anaerobní rozklad organických látek
Bílkoviny Polysacharidy Tuky
hydrolýza Hydrolytické baktérie
Aminokyseliny Monosacharidy Mastné kyseliny
acidogeneze Fermentační baktérie
Alkoholy, nižší mastné kyseliny
acetogeneze Acidogenní baktérie
Kyselina octová Vodík
methanogeneze Methanogenní baktérie
Methan

## Slide 4: Bioplyn
CH4 60 - 80 %
CO2 20 - 40 %
( H2O, H2, H2S, N2, vyšší uhlovodíky,…)
Výhřevnost 17 – 25 MJ/m3
( 1 m3 BP = 0,6 l LTO )

## Slide 5: Anaerobní čistírenské technologie
Čištění odpadních vod
Stabilizace kalu

## Slide 6: Výhody anaerobního čištení OV ( v porovnání s aerobním )
nízká spotřeba energie
nízká produkce biomasy
vysoká koncentrace biomasy
vysoké objemové zatížení
nízké požadavky na nutrienty

## Slide 7: Neýhody anaerobního čištení OV ( v porovnání s aerobním )
delší doba zapracování
vyšší citlivost na změny podmínek
minimální odstranění nutrientu
nutnost dočištění

## Slide 8: Anaerobní reaktory
suspenzní biomasa imobilizovaná biomasa
biofilm agregace
fixovaný nosič pohyblivý nosič

## Slide 10: Typy anaerobní biomasy
suspenzní granulovaná

## Slide 11: Stabilizace + hygienizace kalů
stabilizovaný kal
- nepodléhá samovolnému rozkladu
hygienizovaný kal
- koncentrace pathogenních mikroorganismů pod stanoveným limitem

## Slide 12: Stabilizace
anaerobní
aerobní
chemická

## Slide 13: Látková bilance při anaerobní stabilizaci
bioplyn
org. 40%
70% org.
30%
anorg. anorg.
30% 30%

## Slide 14
Nádrž pro
anaerobní
stabilizaci kalů

## Slide 15
Míchání a vyhřívání methanizačních nádrží

## Slide 16
methanizační nádrže ÚČOV Praha

## Slide 17: Methanizační nádrž – vejcovitý tvar

## Slide 18: Zahušťování a odvodňování kalu

## Slide 20: Zahušťování a odvodňování kalu
Sítopásový lis

## Slide 21: Zahušťování a odvodňování kalu

## Slide 22: Stabilizovaný odvodněný kal

## Slide 23: Zpracování kalů v zemích EU

## Slide 24: Čištění průmyslových OV
• důraz na RRR - minimalizace spotřeby
- vytěžení cenných látek
- recyklace
• pestrost a variabilita vod
- technologické,
- chladící,
- splaškové,
- srážkové (ze znečištěných ploch)

## Slide 25: Čištění průmyslových OV
• segregace vod
- vybrané proudy se čistí samostatně
• biologické metody
- častý anaerobní způsob
• časté fyzikálné-chemické metody
• výhodné předčištění v závodě + dočištění na
městské ČOV

## Slide 26: Informační zdroje - internet
Ministerstvo zemědělství www.mze.cz
Ministerstvo živ.prostředí mzp.cz
ochranavod.cz
Asociace čistírenských expertů ace-cr.cz
Sovak (sdružení a časopis) sovak.cz
Vodní hospodářství (časopis) vodnihospodarstvi.cz
Výzk. ústav vodohospodářský vuv.cz
Pražské vodovody a kanalizace pvk.cz

## Slide 27: Informační zdroje - internet
International Water Association iwaq.org.uk
European Water Association ewaonline.de
Ekotechnické muzeum ekotechnickemuseum.cz